## Slide 1
思考：人们的生活与计算机网络已密不可分
6.1 数据通信基础
6.2 计算机网络基础
6.3 Internet基础
6.4 网络安全与防护
第6章 网络通信技术

## Slide 2
6.1.1 数据通信的常用术语
信息：信息是通信传输过程中数据所包含的内容。
数据：数据是信息的载体，一般用二进制代码表示。
信号：数据在传输过程中的表示形式，分为模拟信号和数字信号。
6.1 数据通信基础
（a）模拟信号 （b）数字信号

## Slide 3
6.1.1 数据通信的常用术语
信道：信号传输的通路称为信道。
数据通信的系统模型：一个数据通信的系统模型由数据源、数据通信网、数据宿三部分组成。
6.1 数据通信基础
数据通信的系统模型

## Slide 4
6.1.1 数据通信的常用术语
调制和解调：
调制：数字信号→模拟信号
解调：模拟信号→数字信号
6.1 数据通信基础

## Slide 5
6.1.2 常用传输介质
有线传输介质：
6.1 数据通信基础
（a）双绞线 （b）同轴电缆 （c）光纤

## Slide 6
6.1.2 常用传输介质
无线传输介质：
6.1 数据通信基础
微波线路
卫星传输
红外传输
蓝牙

## Slide 7
6.1.3 数据通信的技术指标
传输速率β：用来衡量通信系统传输能力的主要指标，一般用比特率或波特率来表示。
差错率 ：用来衡量通信系统传输质量的主要指标。
可靠性 ：用来衡量通信系统传输质量的一个重要指标
带宽BW：带宽是指波长、频率、速率或其他能量带的范围
6.1 数据通信基础

## Slide 8
6.2.1 计算机网络概述
计算机网络的定义
计算机网络是通过通信线路和通信设备，把地理上分散的、具有独立功能的多台计算机互相连接起来，按照共同的网络协议进行数据通信，用功能完善的网络软件实现资源共享的系统。
6.2 计算机网络基础
计算机网络是计算机技术与通信技术相互促进和结合的产物。

## Slide 9
6.2.1 计算机网络概述
计算机网络的分类
6.2 计算机网络基础
局域网
广域网
城域网

## Slide 10
6.2.1 计算机网络概述
计算机网络的拓扑结构
6.2 计算机网络基础
总线型
网状型
星型
环型

## Slide 11
6.2.2 计算机网络协议
网络协议：为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定就称为网络协议。
三个要素：语义、语法、时序
6.2 计算机网络基础
OSI参考模型将网络的通信过程划分为7个层次，并规定了各层相关协议的具体功能。

## Slide 12
6.2.2 计算机网络协议
TCP/IP协议：互联网上的计算机之间进行通信的协议。
TCP/IP协议实际上是Internet所使用的一组协议集的统称。
6.2 计算机网络基础
TCP/IP协议栈

## Slide 13
6.2.2 计算机网络协议
IP地址：为了方便实现互联网主机之间的通信，一方面为全网的每一个网络和每一台主机都分配一个唯一的地址，另一方面以此屏蔽各种网络地址的差异。
6.2 计算机网络基础
一个IP地址：网络标识（网络ID）和主机标识（主机ID）。为了便于管理，按网络规模大小，分为A类、B类、C类、D类和E类。
IPv6采用128位地址长度，所拥有的地址容量理论上可达到2128个。

## Slide 14
6.2.2 计算机网络协议
域名：为了便于记忆互联网中的主机而采用的符号代码，和IP地址是相对应的。
6.2 计算机网络基础
域名采用“主机名.组织机构名.….顶级域名”的层次树状结构，各级子域名间用小数点“.”分隔。
如：www.sicp.sh.cn。

## Slide 15
6.2.3 局域网基础
局域网：是一个数据通信系统，其传输范围在中等地理区域，使用中等或高等的传输速率，可连接大量独立设备，在物理信道上互相通信。
6.2 计算机网络基础
三大技术要素
网络拓扑结构
传输介质
介质访问控制方法

## Slide 16
6.2.3 局域网基础
以太网：是一种应用总线拓扑的广播式网络，其核心思想是采用CSMA/CD（载波监听多路访问/冲突检测）介质访问控制方法使得多个设备利用共享的公共传输信道。
6.2 计算机网络基础
CSMA/CD：是是一种争用型的介质访问控制方法，主要是为解决多站点如何共享公用传输介质的问题。
特点：先听后发，边听边发，冲突停止，随机重发

## Slide 17
6.3.1 Internet的概述
Internet的发展
1969年ARPANET投入使用，现代计算机网络诞生的标志。
1983年ARPANET分裂为两部分：MILNET、NSFNET。
1990年6月ARPANET解体，NFSNET成为Internet主干网。
1992年Internet协会正式成立。
1994年4月我国于正式接入Internet。
6.3 Internet基础及应用

## Slide 18
6.3.1 Internet的概述
Internet的接入方式
6.3 Internet基础及应用
局域网接入
xDSL接入

## Slide 19
6.3.1 Internet的概述
Internet的接入方式
6.3 Internet基础及应用
WLAN接入
路由器方式接入

## Slide 20
6.3.1 Internet的概述
Internet的接入方式
6.3 Internet基础及应用
移动互联网接入：GPRS、EDGE、3G

## Slide 21
6.3.1 Internet的概述
Internet的服务功能
6.3 Internet基础及应用
电子邮件（E-mail）
文件传输服务（FTP）
万维网（WWW）
远程登录（Telnet）
电子公告栏（BBS）

## Slide 22
6.3.2 Internet的应用
网页浏览器的使用
网页浏览器实际上是显示万维网或局域网内Web服务器或文件系统内的文件，并让用户与这些文件进行交互的一种软件。
6.3 Internet基础及应用
浏览网页
收藏网页
保存网页中的资料

## Slide 23
6.3.2 Internet的应用
电子邮件的使用
电子邮箱实际上就是在Internet服务商（ISP）的电子邮件服务器上为用户开辟的一块专用的磁盘空间，用来存放用户的电子邮件文件。
6.3 Internet基础及应用
格式为：用户名@主机名
如：sicp_jsj@163.com

## Slide 24
6.3.2 Internet的应用
电子邮件的使用
电子邮箱的申请：到提供电子邮件服务的网站上申请。
电子邮件的收发：Web方式、客户端软件
6.3 Internet基础及应用

## Slide 25
6.3.2 Internet的应用
搜索引擎的使用
搜索引擎是指根据一定的策略、运用特定的计算机程序从Internet上搜集信息，在对信息进行组织和处理后，为用户提供检索服务，将用户检索相关的信息展示给用户的系统。
6.3 Internet基础及应用

## Slide 26
6.3.2 Internet的应用
即时通信的使用
即时通信(IM)是指能够即时发送和接收Internet消息等的业务。
6.3 Internet基础及应用

## Slide 27
6.4.1 网络安全概述
网络安全的定义
网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，保证系统连续可靠正常地运行和网络服务不中断。
6.4 网络安全与防护

## Slide 28
6.4.1 网络安全概述
常见的网络安全的威胁
网络系统的安全威胁主要来自黑客攻击、计算机病毒、木马、操作系统安全漏洞及网络内部的安全威胁等
6.4 网络安全与防护

## Slide 29
6.4.2 网络安全技术
数据加密技术
加密是指将数据进行编码，使它成为一种不可理解的形式，这样不可理解的内容叫做密文。解密是加密的逆过程，即将密文还原成原来可理解的形式。
6.4 网络安全与防护

## Slide 30
6.4.2 网络安全技术
病毒防治技术
计算机病毒是一种侵入程序，它可以通过插入自我复制的代码的副本感染计算机，从而造成对计算机上的数据或计算机本身的损害。
6.4 网络安全与防护
特征：隐蔽性、欺骗性、执行性、感染性和传播性、可触发性、破坏性。
防范：管理、技术

## Slide 31
6.4.2 网络安全技术
防火墙技术
防火墙是一个位于内部网络与Internet之间执行访问控制策略（允许、拒绝、检测）的一系列部件的组合，包括硬件和软件。
6.4 网络安全与防护
目的：为内部网络或主机提供安全保护，从而达到保护网络不被他人侵扰。

## Slide 32
6.4.3 网络安全法律法规
法律法规是网络安全体系的重要保障，在立法工作中，网络安全不仅仅限于信息，而是涵盖所有的相关内容。
6.4 网络安全与防护
国外的网络安全立法现状
基于网络安全的基本法、加强数据保护、国际合作打击网络犯罪、与电子商务有关的法律法规、行业组织的自律和道德规范。

## Slide 33
6.4.3 网络安全法律法规
6.4 网络安全与防护
我国的网络安全立法现状
我国从上世纪90年代开始，为配合网络信息安全管理的需要，国家、相关部门、行业和地方政府相继制定了多部关于计算机网络安全的法律、法规及行政规章。
我国的立法框架分为以下三个层面：法律、行政法规、各部委和地方性法规

## Slide 34
知识拓展：第四代移动通信（4G）
第四代移动通信是随着数据通信与多媒体业务需求的发展，为了适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要而兴起的。第四代移动通信技术（the 4 Generation mobile communication technology，简称4G）集3G与WLAN于一体，并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。4G能够以100Mbps以上的速度下载，比目前的家用宽带ADSL（4兆）快25倍，并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。

## Slide 35
理论练习：《计算机应用基础实践指导》P159
课后练习